Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja techniczna: Wyposażenie Domu Pracy Twórców w sprzęt komputerowy, multimedialny i cyfrowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw: Projektor  1szt + Elektryczny  ekran projekcyjny o wym 400 x 300  cm 1 szt. + uchwyt do projektora 1 szt.

| Rodzaj wyposażenia: | Ekran wielkoformatowy |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Typ | Elektryczny ekran do tylnej projekcji wymiary 400 x 300 . Elektryczny ekran projekcyjny typu z 126 x 135 mm aluminiową obudową z zaokrąglonymi narożnikami. Możliwość dowolnego regulowania wysokości, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nadaje się do montażu na ścianach i sufitach. Tkanina: tkanina projekcyjna bazująca na winylu do projekcji wstecznej ze współczynnikiem odbicia światła (Gain) 2,8 Spełnia wymagania klasyfikacji odporności ogniowej M1. Zmienne punkty mocowania. | 1 szt. |

| Rodzaj wyposażenia: | Projektor do ekranu wielkoformatowego |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Parametry techniczne | Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920 x 1080 (HD1080) pikseli Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: min. 16:9 Dołączony obiektyw Tak Ogniskowa obiektywu min.7,28- mm Korekcja zniekształceń trapezowych ± 25 (w poziomie) stopni, ± 30 (w pionie) stopni Cyfrowa korekcja Tak Moc lampy min. 285 Wat Żywotność lampy (tryb normalny) min. 2500 godz. Żywotność lampy (tryb cichy) min. 3500 godz. Jasność (tryb normalny) min. 4200 ANSI lumen Kontrast (tryb normalny) min. 20000:1 Poziom hałasu (tryb normalny) max. 29 dB Moc głośnika min. 10 Wat Zintegrowana karta sieciowa Tak Czytnik kart pamięci Nie Złącza (wejścia) 1xHDMI, 1xHDMI/MHL, 1xwejście VGA, 1xComposite, 1xAudio 3.5mm, 1xUSB Typ A, 1xRJ45, 1x12v Trigger Złącza (wyjścia) 1xVGA output, 1xAudio 3.5mm, 1xRS-232 Pobór mocy (praca/spoczynek) 350/0,5 Wat Pilot w zestawie | 1 szt. |
| 2. | Kompatybilność | Kompatybilny z ekranem wielkoformatowym |  |
| 3. | Uchwyt | Uchwyt do mocowania projektora | 1 szt. |

| Rodzaj wyposażenia: | Laptop |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako stacja programistyczna | 2 sztuki |
| 2. | Matryca | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.15,6" o rozdzielczości HD min. (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową |  |
| 3. | Wydajność | Zamawiający wymaga, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście CPU Benchmark PassMark wynik ogólny nie mniejszy niż 3500 pkt. |  |
| 4. | Procesor | procesor wielordzeniowy minimum 2 rdzenie, bazowa częstotliwość minimum 2,3GHz |  |
| 5. | Pamięć operacyjna, masowa | minimum 4 GB pamięci RAM, dysk HDD o pojemności minimum 1TB |  |
| 6. | System operacyjny | System operacyjny: zainstalowany system operacyjny: oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej wraz z kluczem aktywacyjnym, umożliwiającym rejestrację. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego preinstalowanego na dostarczonych laptopach, Aktywacji dokona pierwszy użytkownik. Jako przykład systemu operacyjnego Zamawiający podaje system operacyjny Windows 10 lub równoważny spełniający poniższe warunki: Warunki równoważności: System operacyjny 64-bit. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: a) polską wersję językową, b) możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania biurowego, c) możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), d) dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, e) oferuje wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym zaporę i zabezpieczenia internetowe, które chronią przed wirusami, oraz oprogramowaniem złośliwym f) możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami g) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, h) możliwość udostępniania plików i drukarek, i) zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, Wi-Fi), j) wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, k) zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, l) zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, m) zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, n) możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej o) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, p) licencja na system operacyjny musi być System operacyjny. s) oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, t). zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania |  |
|  | Złącza i porty | Wbudowane porty: a) min. 1 x HDMI b) min. 1 x RJ45 c) min. 3 portów USB w tym min 2 porty USB 3.0; ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.) d) min 1 port audio tzw. combo (słuchawka/mikrofon) e) Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD f) nagrywarka DVD |  |
|  | Mysz | Przewodowa, optyczna, rodzaj zasilania: USB, długość przewodu min. 1,5m |  |
|  | Oprogramowanie biurowe | Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. Zaproponowane oprogramowanie musi umożliwiać bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2013 oraz 2016 bez konieczności konwersji Licencja dożywotnia |  |

| Rodzaj wyposażenia: | Tablica interaktywna |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Zastosowanie | Do prowadzenia wykładów, prezentacji, tablica jako duży ekran projekcyjny zintegrowany z komputerem, tabletami, notebookami, jak również rzutnikiem multimedialnym umożliwia wyświetlanie tego samego obrazu co na komputerze | 1 szt |
| 2. | Parametry techniczne | Efektywna powierzchnia tablicy, na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz projektora: min 190 cm x 120 cm format 16:10, przekątna tablicy: min. 89 cali. Powierzchnia tablicy twarda przeznaczona do projekcji i rysowania. Technologia tablicy: elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy). W zestawie z tablicą dwa pisaki. Komunikacja i zasilanie tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. |  |
| 3. | Pisaki | Pisaki wyposażone w przyciski realizujące funkcje myszki: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie. „przeciągnij i upuść” (drag and drop). Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka. |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz edytowanie lekcji, pozwalające otworzyć dowolny dokument z komputera czy korzystać z Internetu zapisując niezbędne fragmenty czy linki w prezentacji. Możliwość tworzenia stron wielowarstwowych, a co z tym związane pokazywanie i ukrywanie poszczególnych warstw. Pozwala to tworzyć atrakcyjne lekcje i prezentacje, które stopniowo odkrywamy przed uczestnikami. Program pozwala na wycinanie fragmentów dowolnych zdjęć, grafik czy stron internetowych co umożliwia wstawienie do prezentacji praktycznie dowolnych materiałów. Możliwość nagrywania i odtwarzania, które odbywa się w formacie avi i może nagrywać tak obraz jak i dźwięk prowadzonej lekcji. Takie nagranie nie peszy prowadzącego, ponieważ nagrywa tylko to co działo się na tablicy interaktywnej, a jednocześnie daje możliwość udostępnienia lekcji uczestnikom, przeanalizowania przeprowadzonej lekcji czy przekazania jej do oceny. |  |
| 3. | Kompatybilność | Bezpośrednia współpraca z tabletami, pilotami do testów, notebookami, komputerem nauczyciela, rzutnikiem. |  |

| Rodzaj wyposażenia: | Projektory ultrakrótkoogniskowy |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Zastosowanie | Do prowadzenia lekcji, wykładów, prezentacji, umożliwiające wyświetlanie dużego obrazu z małej odległości (tj. min. obraz o wielkości 89 cali wyświetla z odległości nie większej niż 0,50 cm). Fabryczny uchwyt ścienny do projektora, dedykowany przez producenta zaoferowanego projektora. Uchwyt musi umożliwiać regulację pochylenia projektora na boki, do przodu i do tyłu a także obracanie w osi pionowej. W zestawie pilot zdalnego sterowania wraz z baterią do pilota, kabel zasilający. Urządzenie posiada deklarację CE. | 1 szt |
| 2. | Parametry techniczne | Technologia DLP. Minimalna rozdzielczość 1280x800 pikseli, kontrast min 20000:1, jasność min. 3500 ANSI, żywotność lampy min. 4000 godzin (w trybie maksymalnej jasności). Moc głośnika min. 16 Wat. Moc lampy max 240 W, maksymalny pobór mocy projektora w trybie najjaśniejszym max 280 W. |  |
| 3. | Złącza | Projektor posiada złącza minimum: 1 x HDMI, 1 x wejście audio, 1 x RJ45, 2 x USB, |  |
| 4. | Kompatybilność | Bezpośrednia współpraca z tablicą interaktywną, komputerem nauczyciela, notebookami, |  |
| 5. | Uchwyt | Uchwyt do mocowania projektora na suficie | 1 szt. |

| Rodzaj wyposażenia: | Ekran projekcyjny elektryczny |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Parametry | Kolor biały matowy Format obrazu min. 4:3 Przekątna ekranu min. 100" Wymiary ekranu 203 cm x 152 cm Pilot o zasięgu: min. 20-25m Bateria w zestawie (23A) Współczynnik odbicia światła 1.1 (Gain) możliwość montażu na ścianie oraz na suficie | 1 szt |

| Rodzaj wyposażenia: | Monitor interaktywny dotykowy 65 cali |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Zastosowanie |  | 1 |
| 2. | Parametry techniczne | Przekątna ekranu min. 65 cali Zalecana rozdzielczość obrazu min. 4096 x 2160 pikseli Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości min.60 Hz Czas reakcji matrycy min. 6 ms Jasność min. 300 cd/m2 Kontrast min4000:1 Kąt widzenia poziomy min.178 stopni Kąt widzenia pionowy min.178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld Certyfikat CE, Regulacja cyfrowa Moc głośnika 10 Wat Złącza wejściowe 2 x HDMI,VGA,1 x wejście audio Pozostałe złącza 1 x Wyjście Audio, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232 (wejście/wyjście), 1 x RJ-45 (LAN) Łączność Wi-Fi, karta sieciowa LAN Pilot w zestawie Pobór mocy (praca/spoczynek) max.250/0,5 Wat Możliwość montażu na ścianie Dodatkowe informacje: min. 20-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania w podczerwieni Żywotność panelu do 30 000 godzin Powierzchnia: 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe akcesoria w zestawie: kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel audio mj 3,5mm(5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem, uchwyt posiada zainstalowany system operacyjny Rozdzielczość systemu: Full HD procesor RAM: min.2 GB ROM: min.16 GB Oprogramowanie do obsługi monitora |  |

| Rodzaj wyposażenia: | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner kopiarka drukarka faks |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Informacje podstawowe | Maksymalny rozmiar papieru A4 Druk tylko w czerni Pojemność podajników papieru 700 arkuszy Zainstalowana pamięć 2GB Pojemność dysku twardego 320GB szybkość procesora min.1050 MHz poziom hałasu max 70 dB | 1 (7 500 zł) |
| 2. | Parametry | Parametry druku: rozdzielczość druku mono min.1200x1200 dpi szybkość drukowania mono do 55 stron A4/min czas do wydruku pierwszej strony do 7.5 sekund czas nagrzewania do 47 sekund Parametry faksu; możliwość wysyłania/odbierania faksów tak modem 33.6 kbps faksowanie do e-maila tak kompresja wysyłanie faksów z opóźnieniem tak typ lini telefonicznej analogowa Parametry skanera: skanowanie w kolorze tak skanowanie dwustronne tak skanowanie do e-maila tak optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi kodowanie koloru 24 bit skala szarości 256 poziomy skanowanie do plików w formacie JPG TIFF XPS PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany) Parametry kopiowania: rozdzielczość kopiowania min.600x600 dpi szybkość kopiowania do 58 kopii/min zakres skalowania min 25 % max 400 % maksymalna liczba kopii 999 |  |
| 3. | Komunikacja | USB,Ethernet |  |

| Rodzaj wyposażenia: | Aparat cyfrowy |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| 1. | Rodzaj aparatu | Lustrzanka cyfrowa | 1 szt |
| 2. | Rozmiar, rozdzielczość matrycy | 22.3 x 14.9 mm, 6000 × 4000 pikseli |  |
| 3. | Liczba piskeli | 24,1 MP |  |
| 4. | Czułość | ISO 100-64000, |  |
| 5. | Format zapisu | JPEG, RAW, MOV(Full HD) |  |
| 6. | Komunikacja i złącza | Min. HDMI, USB, Wi-Fi Direct |  |
| 7. | Zasilanie | Dedykowany akumulator |  |
| 8. | Zawartość zestawu | Obiektyw 18-55mm f/3.5-5.6, bateria, ładowarka, kabel zasilający, pasek na ramię, osłona gniazda na obiektyw |  |