|  | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |
| Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |
| Nowy kod |  |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |
| 45232453-2 | Roboty budowlane w zakresie przepustów |
| 45233320-8 | Fundamentowanie dróg |
| 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |
| NAZWA INWESTYCJI: | PRZEBUDOWA DROGI W CELU OSIĄGNIĘCIA PARAMETRÓW |
|  | WŁAŚCIWYCH DLA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NA DZIAŁKACH |
|  | NR; 20, 68, 23/1 W MAŁYM ŁĘCKU |
| ADRES INWESTYCJI: | Droga gminna, Mały Łęck, gm. Płośnica |
| NAZWA INWESTORA: | Gmina Płośnica |
| ADRES INWESTORA: | Gmina Płośnica ul. Dworcowa 52 13 - 206 Płośnica |
| BRANŻE: | Drogowa |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ ROBÓT: ………………………………………….…………………..……………….………. zł netto

Podatek VAT: …….. % …………………………..……… zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: ………………………………………………………………………..….. zł brutto

SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….	zł brutto

Norma STANDARD 2	Wersja: 5.7.400.9	Nr seryjny: 2007

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Nr spec. | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 |  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie | km | 1,210 |  |  |
| d.1 |  |  | równinnym |  |  |  |  |
| 2 |  | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm | m2 | 5 493,000 |  |  |
| d.1 |  |  | z wywozem urobku |  |  |  |  |
| 3 |  | D-01.02.01 | Wycięcie krzewów z wykarczowaniem i | ha | 0,100 |  |  |
| d.1 |  |  | wywozem gałęzi i karpiny |  |  |  |  |

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4

d.2

5

d.2

6

d.2

|  | D-01.03.02 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt | m2 | 2 196,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogowych betonowych o wymiarach 3,0x1,2 m. |  |  |
|  |  | grubość 15 cmz wywozem na odległość 10 |  |  |
|  |  | km |  |  |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni | m2 | 12,000 |
|  |  | bitumicznej – krawędź jezdni , śr. grubość 4cm |  |  |
|  |  | z wywozem urobku – 0,48 m3 |  |  |
|  | D-05.03.11 | Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni | m2 | 1 140,000 |
|  |  | bitumicznej, śr. grubość 1,5 cmz wywozem |  |  |
|  |  | urobku – 17,05 m3 |  |  |

| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie - | m3 | 567,090 |  |  |
| d.3 |  |  | wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku na |  |  |  |  |
|  |  |  | odległość do 1,0 km, w celu wbudowania w |  |  |  |  |
|  |  |  | nasyp |  |  |  |  |
| 8 |  | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu | m3 | 567,090 |  |  |
| d.3 |  |  | pochodzącego z wykopów |  |  |  |  |
| 9 |  | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu | m3 | 497,610 |  |  |
| d.3 |  |  | dostarczonego przez wykonawcę |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 4 | 45200000-9 | ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 10 |  | D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe z elementów | m | 80,000 |  |  |
| d.4 |  |  | prefabrykowanych (polimerobeton) z rusztem |  |  |  |  |
|  |  |  | kratowym na ławie z betonu C12/15 o |  |  |  |  |
|  |  |  | szerokości w świetle 150 mm i wysokości min. |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 mm, klasa obciążenia C250 |  |  |  |  |
| 11 |  | D-06.01.01 | Umocnienie skarp kamieniem brukowcem na | m2 | 70,000 |  |  |
| d.4 |  |  | zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |
|  |  |  | zaprawą cementową – wyloty przepustów |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 x 2,0 = |  |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 5 | 45200000-9 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 12 |  | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm , | m2 | 465,000 |  |  |
| d.5 |  |  | pod zjazdy i poszerzenie |  |  |  |  |
| 13 |  | D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie | m2 | 1 569,000 |  |  |
| d.5 |  |  | warstwy odsączającej o gr. 15 cm , pod |  |  |  |  |
|  |  |  | jezdnię |  |  |  |  |
| 14 |  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 3 259,000 |  |  |
| d.5 |  |  | 0/31,5, gr. 15 cm pod chodnik i ścieżkę |  |  |  |  |
|  |  |  | rowerową |  |  |  |  |
|  |  |  | 920+2339 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2 - |  |  |  |  |

Norma STANDARD 2	Wersja: 5.7.400.9	Nr seryjny: 2007

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Nr spec. |  | Opis |  | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 2 034,000 |  |  |
| d.5 |  |  | 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu | 20 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | pod | jezdnię i zjazdy 465+1499+280x0,25 |  |  |  |  |
| 16 |  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 230,000 |  |  |
| d.5 |  |  | 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu | 25 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | pod | zatoki |  |  |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45200000-9 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |  |  |  |
| 17 |  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego |  | m | 1 181,000 |  |  |
| d.6 |  |  | wystającego 15x30 na ławie betonowej z |  |  |  |  |
|  |  |  | oporem z betonu C12/15, na podsypce |  |  |  |  |
|  |  |  | cementowo - piaskowej |  |  |  |  |  |
| 18 |  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 ( | m | 608,000 |  |  |
| d.6 |  |  | przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach |  |  |  |  |
|  |  |  | dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z |  |  |  |  |
|  |  |  | betonu C12/15, na podsypce cementowo - |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |
| 19 |  | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na | m | 2 315,000 |  |  |
| d.6 |  |  | podsypce cementowo - piaskowej z |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |
| Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |  |  |  |
| 7 | 45200000-9 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach i zatokach | m2 | 695,000 |  |  |
| d.7 |  |  | z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na |  |  |  |  |
|  |  |  | podsypce cementowo – piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 465+230 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowejz | m2 | 2 339,000 |  |  |
| d.7 |  |  | kostki betonowej szarej bezfazowej, gr. 8 cm na |  |  |  |  |
|  |  |  | podsypce cementowo – piaskowej |  |  |  |  |  |

22

d.7

23

d.7

24

d.7

25

d.7

|  | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnikaz kostki | m2 | 920,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce |  |  |
|  |  | cementowo – piaskowej |  |  |  |
|  | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem | t | 163,500 |
|  |  | asfaltowym AC 16 W 50/70 , KR1, ze |  |  |
|  |  | skropieniem podłoża 3390 m2, śr. gr. 2 cm |  |  |
|  | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu | m2 | 1 513,000 |
|  |  | asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm po |  |  |
|  |  | zagęszczeniu, | KR1, ze skropieniem podłoża |  |  |
|  |  | (poszerzenia) |  |  |  |  |
|  |  | 1399+80+20+280x0,05 |  |  |  |
|  | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni | z betonu asfaltowego | m2 | 4 869,000 |
|  |  | AC 11S 50/70 | gr.4 cm | – warstwa ścieralna, |  |  |
|  |  | na jezdni KR1 ze skropieniem podłoża emulsja |  |  |
|  |  | asfaltową |  |  |  |  |

Razem dział: NAWIERZCHNIA

8 45200000-9 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTW RUCHU

26

d.8

27

d.8

28

d.8

29

d.8

|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych | m2 | 45,780 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cienkowarstwowe |  |  |
|  |  | P-10 | – 9,00 |  |  |
|  |  | P-14 | – 2,25 |  |  |
|  |  | P-11 | – 2,75 |  |  |
|  |  | P-23 | – 31,776 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |
|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych | m2 | 19,000 |
|  |  | cienkowarstwowe, farba czerwona pod przejazd |  |  |
|  |  | dla rowerów |  |  |
|  | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur | szt. | 19,000 |
|  |  | stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem |  |  |
|  | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do | szt. | 28,000 |
|  |  | gotowych słupków, znaki informacyjne o pow. |  |  |
|  |  | ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji) |  |  |

- 3 -

Norma STANDARD 2	Wersja: 5.7.400.9	Nr seryjny: 2007

| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Nr spec. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 45200000-9 | POBOCZA |  |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTW RUCHU |  |  |  |  |
| 30 |  | D-06.03.02 | Uzupełnienie poboczy kruszywem | m2 | 1 095,000 |  |  |
| d.9 |  |  | naturalnym 0/31,5 śr. gr. 10 cm z nadaniem |  |  |  |  |
|  |  |  | odpowiedniego spadku |  |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |
| 10 | 45200000-9 | ZIELEŃ |  |  |  |  |  |
| 31 |  | D-06.01.01 | Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą | m2 | 800,000 |  |  |
| d.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: ZIELEŃ |  |  |  |  |  |
| 11 | 45200000-9 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |
| 32 |  | D-01.03.01 | Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS | m | 60,000 |  |  |
| d.11 |  |  | (lub równoważne) na | istniejące przewody |  |  |  |  |
|  |  |  | telekomunikacyjne i energetyczne |  |  |  |  |
| 33 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów | szt. | 1,000 |  |  |
| d.11 |  |  | wodociągowych |  |  |  |  |  |
| 34 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych | szt. | 1,000 |  |  |
| d.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla wpustów | szt. | 1,000 |  |  |
| d.11 |  |  | deszczowych |  |  |  |  |  |

Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Kosztorys razem

- 4 -

Norma STANDARD 2	Wersja: 5.7.400.9	Nr seryjny: 2007