Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA!!!

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia  w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych  i funkcjonalno – użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU - FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU TYPU AUTOBUS

PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(rok produkcji 2020)

Producent model/typ ……………………………….……………………………………..

Moc silnika ………………………………………………………………………………...

Kolor lakieru nadwozia………………………………………….…………………..…….

- Parametry techniczno-użytkowe:

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO (wymagane paRAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE) | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ* (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | CHARAKTERYSTYKA SILNIKA I PRZENOSZENIE NAPĘDU |
| 1. | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, napędzany łancuchem rozrządu |  |
| 2. | Pojemność skokowa – min. 2 900 cm3 |  |
| 3. | Silnik 6 cylindrowy |  |
| 4. | Moc – nie mniej niż 190KM |  |
| 5. | Paliwo: olej napędowy |  |
| 6. | Skrzynia biegów: automatyczna |  |
| 7. | Napęd na tylną oś |  |
| 8. | Norma spalania: EU Euro VI D |  |
| 9. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 5400 – 5600 kg |  |
| 10. | Dopuszczalny przebieg pojazdu do celów testowych do 100 km |  |
| II. | CHARAKTERYSTYKA NADWOZIA I PODWOZIA |
| 11. | Nadwozie stalowe, ocynkowane, przeszklone (przeszklone drzwi oraz ściany przestrzeni pasażerskiej) |  |
| 12. | Szyby przednie elektryczne |  |
| 13. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 14. | Autoalarm |  |
| 15. | Drzwi tylne dwudzielne otwierane na boki |  |
| 16. | Drzwi boczne otwierane elektrycznie, przeszklone, prawe z podwójnym stopniem |  |
| 17. | Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 21, a po demontażu odpowiedniej liczby siedzeń możliwość przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim |  |
| 18. | Fotel kierowcy z pełną regulacją, resorowany z podłokietnikiem |  |
| 19. | Fotele w przedziale pasażerskim klasy turystycznej z pełną regulacją (regulacja oparcia oraz przesuw boczny |  |
| 20. | Wymiary zewnętrzne: długość/szerokość nie mniej niż 7,20m/2,0, wys. 2,6 m |  |
| 21. | Kierownica wielofunkcyjna i komputer pokładowy |  |
| 22. | Układ hamulcowy: hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo |  |
| 23. | Hamulce kół przednich: tarczowe wentylowane |  |
| 24. | Hamulce kół tylnych: tarczowe wentylowane |  |
| 25. | Koła tylne „bliźniacze” - podwójne |  |
| 26. | Wzmocnione zawieszenie, stabilizatory przedniej i tylnej osi, amortyzatory, resory |  |
| 27. | Układ kierowniczy: wspomaganie elektyczne |  |
| 28. | Kolor nadwozia: szary |  |
| 29. | Tapicerka foteli, w tym fotel kierowcy: z materiału w ciemnym kolorze (do wyboru) |  |
| 30. | Tachograf cyfrowy z GPS |  |
| 31. | Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych |  |
| 32. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 33. | Hak holowniczywraz z gniazdem 7 pionowym i wiązką elektryczną |  |
| 34. | Klucze do kół i podnośnik hydrauliczny |  |
| 35. | Zbiornik paliwa min. 90 litrowy |  |
| III. | CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA |
| 36. | Zagłówki przy wszystkich fotelach |  |
| 37. | Młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach ewakuacyjnych |  |
| 38. | Blokada przeciw-uruchomieniowa (immobilizer) |  |
| 39. | Tempomat |  |
| 40. | Sensor świateł oraz deszczu |  |
| 41. | Reflektory halogenowe z systemem doświetlania zakrętów o regulowanej wysokości w zależności od obciążenia, |  |
| 42. | Światło przednie i tylne przeciwmgłowe |  |
| 43. | Światła obrysowe (dachowe i boczne) |  |
| 44. | System ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy) |  |
| 45. | System ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) |  |
| 46. | System ASR (system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych) |  |
| 47. | System EBV (korektor siły hamowania) |  |
| 48. | System BAS (samochodowy asystent hamowania) |  |
| 49. | System SRS (uzupełniający system bezpieczeństwa biernego, składający sie z poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa) |  |
| 50. | Asystent utrzymania pasa ruchu |  |
| 51. | Dogrzewacz elektryczny PTC |  |
| 52. | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  |
| 53. | Kamera cofania z wyświetlaczem w radioodtwarzaczu |  |
| 54. | Ogranicznik prędkości 100 km certyfikowany (autobus musi posiadać certyfikat TEMPO 100) |  |
| 55. | Wspomaganie ruszania pod górę |  |
| 56. | Dodatkowa gaśnica 2 kg |  |
| 57. | Trójkąt ostrzegawczy odblaskowy |  |
| 58. | Obrotomierz |  |
| 59. | Oświetlenie wewnętrzne: lampka sufitowa sterowana przez otwarcie drzwi – przedział kierowcy dzienne i nocne, lampy LED sterowane ręcznie – przedział pasażerski oświetlenie indywidualne nad poszczególnymi fotelami w przedziale pasażerskim |  |
| 60. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 61. | Wycieraczki z regulacją pracy przerywanej |  |
| 62. | Wewnętrzne lusterko wsteczne |  |
| 63. | Przedział pasażerski oddzielony od kierowcy w sposób umożliwiający pełny kontakt słowny i wzrokowy |  |
| 64. | Instalacja elektryczna 12V |  |
| 65. | Klimatyzacja przedziału kierowcy montowana przez producenta pierwszego etapu o mocy min. 4,0 KW |  |
| 66. | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego dachowa z indywidualnym rozprowadzeniem w kanałach lub w półkach na poszczególnych pasażerów o mocy min. 10KW |  |
| 67. | Ogrzewanie wodne montowane przez producenta pierwszego etapu o mocy min. 5,0 KW |  |
| 68. | Grzejniki konwektorowe wodne z dodatkowym nadmuchem elektrycznym, zainstalowane w przedziale pasażerskim o długości min. 5 m |  |
| 69. | Ogrzewanie wnętrza pojazdu niezależne od pracy silnika o mocy min. 4,0 KW z rozprowadzeniem w przedziale pasażerskim |  |
| 70. | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |
| 71. | Czujnik parkowania przód i tył |  |
| 72. | Podłoga płaska wyłożona wykładziną antypoślizgową o wysokiej ścieralności |  |
| 73. | Fotele w przedziale pasażerskim wykonane w systemie szybkiego montażu i demontażu, oddzielne mocowania na każdy fotel |  |
| 74. | Zasłonki szyb bocznych |  |
| 75. | Telewizor 17” |  |
| 76. | Felgi stalowe z wzmocnionymi oponami firmowymi letnimi i kołpakami |  |
| 77. | Chlapacze przednie i tylne |  |
| 78. | Dywaniki gumowe w przedniej części pojazdu |  |
| 79. | Dodatkowo komplet kół zimowych (felgi wraz z wzmocnionymi oponami firmowymi) |  |
| 80. | Przystosowanie do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej: możliwość przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (min. 1 osoba) 1 zestaw do zamocowania wózka i osoby niepełnosprawnej (szyny, pasy dla wózka, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej) |  |
| 81. | Najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego |  |
| 82. | Wyposażenie w górnej części pojazdu w pomarańczowe lampy |  |
| 83. | Oznaczenie symbolem “Przewóz osób niepełnosprawnych” mocowane na magnesach |  |
| 84. | Oznakowanie wyjść awaryjnych oraz informacja o zapięciu pasów |  |
| 85. | Przestrzeń pasażerska w pełni wytapicerowana (min. parapet, słupki, podsufitka, goki niskie, nadkola) |  |
| 86. | Wieszaki (haczyki) ubraniowe na słupkach bocznych |  |
| 87. | Półka na drobny bagaż pod sufitem na długości pojazdu z lewej i prawej strony |  |
| 88. | Radioodtwarzacz CD/DVD/VIDEO/MP3/USB 2 din z systemem głośnomówiącym, z głośnikami w przedziale pasażerskim i w przedziale kierowcy |  |
| 89. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne, regulowane elektrycznie |  |
| 90. | Szyberdach umożliwiający rotację powietrza w przediale pasażerskim pełniący rolę wyjścia awaryjnego |  |
| 91. | Podwójne szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 92. | Prostownik automatyczny 12 Volt do podtrzymania napięcia na postoju |  |
| 93. | Przetwornica 230 V z dwoma gniazdami z przodu i z tyłu pojazdu |  |
| 94. | Dodatkowa wentylacja elektryczna w pojeździe |  |

II. Gwarancja:

Na proponowany samochód dostawca udzieli nie krótszej niż 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostawy, bez limitu kilometrów na silnik i podzespoły.

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm. ).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110).

Warunki dostawy:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt 
i odpowiedzialność.

- Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy na min. 19+1,

- oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min.:

- faktura VAT,

- świadectwo zgodności WE,

- dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,

- kartę pojazdu,

- oświadczenie o zapewnienie sieci zbierania pojazdów

............................... dnia ..............................                 			................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)