PRZEDMIAR ROBÓT NA ODNOWĘ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ W M. RUTKOWICE GMINA PŁOŚNICA od km 0+000 do 0+355 (wg. załączonych obmiarów)

| Lp. | NR SST | Opis | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P1* | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,355 |
| P2* | D-01.02.04 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm, od km 0+000 do km 0+134 pod projektowany krawężnik | 100 m | 1,345 |
| P3* | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm od km 0+000 do km 0+134 , pomiędzy istniejącym i projektowanym krawężnikiem | m2 | 56,000 |
| P4* | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, wokół wysepki na skrzyżowaniu | m2 | 45,000 |
| P5* | D-04.04.04 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wokół wysepki na skrzyżowaniu | m2 | 45,000 |
| P6* | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku od 0+134 do 0+321 | m | 187,000 |
| P7* | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 11,000 |
| P8* | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej po prawej stronie na odcinku od 0+000 do 0+321 | m | 321,500 |
| P9* | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 2067,300 |
| P10* | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15 kg/m2 | m2 | 2067,300 |
| P11* | D-05.03.05 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t | t | 44,300 |
| P12* | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 2067,300 |